附表1、计量标准一览表

| № | 计量标准名称 | 计量标准考核证书号 | 社会公用计量标准证书号 | 计量标准代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃油加油机检定装置 | 〔2010〕宿量标法证字第16号 | 〔2010〕泗社量标证字第05号 | 12216100 |  |
| 2 | 非自动衡器检定装置 | 〔2010〕宿量标法证字第23号 | 〔2010〕泗社量标证字第010号 | 12114700 |  |
| 3 | F2级公斤组砝码标准装置 | 〔2010〕宿量标法证字第15号 | 〔2010〕泗社量标证字第08号 | 12113601 |  |
| 4 | F2级克组砝码标准装置 | 〔2010〕宿量标法证字第14号 | 〔2010〕泗社量标证字第09号 | 12113602 |  |
| 5 | 压力表标准装置 | 〔2010〕宿量标法证字第22号 | 〔2010〕泗社量标证字第06号 | 12417200 |  |
| 6 | 医用超声诊断仪检定装置 | 〔2011〕宿量标法证字第20号 | 〔2011〕泗社量标证字第03号 | 33613101 |  |
| 7 | 心脑电图机检定装置 | 〔2011〕宿量标法证字第18号 | 〔2011〕泗社量标证字第01号 | 23316700 |  |
| 8 | F1级克组砝码标准装置 | 〔2011〕宿量标法证字第17号 | 〔2011〕泗社量标证字第04号 | 12113402 |  |
| 9 | 环境试验设备温湿度校准装置 | 〔2011〕宿量标法证字第19号 | 〔2011〕泗社量标证字第02号 | 04117300 |  |
| 10 | 临界流气体流量标准装置 | 〔2021〕宿量标法证字第04号 | 〔2021〕泗社量标证字第04号 | 12316331 |  |
| 11 | 出租车计价器本机检定装置 | 〔2016〕宿量标法证字第02号 | 〔2016〕泗社量标证字第02号 | 12715501 |  |
| 12 | 酸度计检定装置 | 〔2017〕宿量标法证字第03号 | 〔2017〕泗社量标证字第03号 | 46513107 |  |
| 13 | 电导率仪检定标准装置 | 〔2018〕宿量标法证字第09号 | 〔2018〕泗社量标证字第01号 | 46513100 |  |
| 14 | 浊度计检定装置 | 〔2019〕宿量标法证字第04号 | 〔2019〕泗社量标证字第02号 | 46517700 |  |
| 15 | 重力式自动装料衡器检定装置 | 〔2019〕宿量标法证字第03号 | 〔2019〕泗社量标证字第01号 | 12115001 |  |
| 16 | 无创电子自动血压计检定装置 | 〔2020〕宿量标法证字第06号 | 〔2020〕泗社量标证字第01号 | 12416300 |  |
| 17 | 水表检定装置 | 〔2020〕宿量标法证字第05号 | 〔2020〕泗社量标证字第02号 | 12317100 |  |
| 18 | 天平检定装置 | 〔2021〕宿量标法证字第02号 | 〔2021〕泗社量标证字第02号 | 12114600 |  |
| 29 | 容重器检定装置 | 〔2021〕宿量标法证字第03号 | 〔2021〕泗社量标证字第03号 | 12219003 |  |
| 20 | 烘干法水分测定仪检定装置 | 〔2021〕宿量标法证字第01号 | 〔2021〕泗社量标证字第01号 | 46515100 |  |

| 序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般压力表 | （0～60）MPa | 1.5级 | JJG52-2013 |
| 2 | 燃油加油机 | （0～100）L | ±0.3％ | JJG443-2015 |
| 3 | 衡器 | （0～10）t | III级 | JJG13-2016 JJG14-2016 JJG539-2016 |
| 4 | 天平 | （0～30）kg | 6级 | JJG98-2019 |
| 5 | 电子天平 | 1mg～200g | 级及其以下 | JJG1036-2008 |
| 6 | 机械天平 | 1mg～200g | 3级及其以下 | JJG98-2019 |
| 7 | 架盘天平 | 1mg～200g | 级及以下 | JJG156-2016 |
| 8 | 砝码 | 1mg～200g | F2级及以下 | JJG99-2006 |
| 9 | 砝码 | （0～25）kg | 5级 | JJG99-2006 |
| 10 | 出租汽车计价器 | （0～999.9）km | +0.5％～-1.0％ | JJG517-2016 |
| 11 | 膜式燃气表 | （0.016～6）m3/h | 1.5级 | JJG577-2012 |
| 12 | 医用超声诊断仪超声源 | （1～100）mW | ±10％ | JJG639-1998 |
| 13 | 心电图机 | 8µV～30.0V | ±5％ | JJG543-2008 |
| 14 | 酸度计 | ﹙0～14﹚PH | 标准物质：U=0.01PH 检定仪：0.003级 | JJG119-2018 |
| 15 | 电导率仪 | ﹙10-1～104﹚μS | 电导率仪：U=0.11％ 标准物质：U=0.39％ | JJG376-2007 |
| 16 | 浊度计 | ﹙0～400﹚NTU | U=3.0％ | JJG880-2006 |
| 17 | 重力式自动装料衡器 | ﹙0～4000﹚kg | M1级 | JJG564-2019 |
| 18 | 无创电子自动血压计 | ﹙0～60﹚kPa | 0.1级 | JJG692-2010 |
| 19 | 水表 | DN﹙15～25﹚mm | 0.2级 | JJG162-2019 |
| 20 | 烘干法水分测定仪 | 1mg(200g | 级 | JJG658-2010 |
| 21 | 容重器 | （0～10）g | III级 | JJG264-2008 |

附表2、检定项目表

附表3、校准项目表

| 序号 | 开展校准项目的器具或参数名称 | 测量范围 | 校准测量能力/准确度等级/ 最大允许误差 | 依据文件名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度实验设备 | (-100(300) ℃ | MPE: ±（1(3）℃ | JJF1101-2003 |

附表4、商品量/商品包装计量检验项目

| 序号 | 开展商品量/商品包装计量检验的参数名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 依据文件名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量包装商品净含量（体积） | （0～2000）mL | u＜0.2T | JJF1070-2005 |
| 2 | 定量包装商品净含量（质量） | （0～50）kg | u＜0.2T | JJF1070-2005 |
| 3 | 定量包装商品净含量（长度） | Qn ≤5m、Qn＞5m | ≤Qn×0.2% ≤Qn×0.4% | JJF1070-2005 |